## Slide 1: Harness the Power of Illumination with External LED Blinking

## Slide 2: LIST OF COMPONENTS:
ESP32 MICROCONTROLLER
LED
JUMPER WIRES
BREAD BOARD

## Slide 3: CIRCUIT DIAGRAM:
ANODE-PIN 2
CATHODE-GND

## Slide 4: CODE:
const int ledPin=2;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(ledPin,OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(ledPin,LOW);
delay(2000);
}

## Slide 5
STEP 1
Copy code paste in Arduino new Sketch

## Slide 6
STEP 2
Board---->esp32---->esp32-wroom-DA module

## Slide 7
STEP 3:
Tools---->port---->select your com

## Slide 8
board name automatically change to dark

## Slide 9
1.Compile the code
2.After Compilation build the code to board

## Slide 10
After Build the code the output like this

## Slide 11: OUTPUT:
When we upload the code the led will blink